| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ вибрационного |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №): |  | Количество, шт.: | …… |
| 2. Измеряемая среда |  |
|  | [ ] жидкость | [ ] сыпучий материал |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | …………………………………………..…………………. |
| ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: |
| [ ] нерж. сталь | [ ] Hastelloy C22 | [ ] ECTFE (покрытие) | [ ] PFА (покрытие) |
| [ ] другой (укажите материал) ……………………………………………………………………………………………… |
| важно: | для контакта с сыпучим материалом - только нержавеющая сталь |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Размер зерна (для сыпучего материала Ø15 мм мах): |  |  |  |  |
| Склонность к налипанию: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть |
| 4. Требования к сигнализатору |  |
| Исполнение: | [ ] общепромышленное |
|  | [ ] Food / Pharmacy (полировка Ra 0,8) |
| Функции измерения: | [ ] определение нижнего граничного уровня жидкости или сыпучего |
|  | [ ] определение верхнего граничного уровня жидкости или сыпучего |
|  | [ ] определение наличия жидкости в трубопроводе |
|  | [ ] определение твердого осадка в воде |
| Монтаж: | [ ] боковая стенка резервуара (горизонтальный монтаж) |
|  | [ ] на резервуаре сверху (вертикальный монтаж) |
|  | [ ] на трубопроводе DN ….. |
| Важно: Необходимо предоставить эскиз емкости, указать габаритные размеры, указать место монтажа сигнализатора , и другое |
| Место установки сигнализатора: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
|  | Лист 2/2 |
| Температура воздуха в месте установки сигнализатора, 0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: |  |
|  | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | время: | ……. | минут |
| Материал корпуса блока электроники: |  |
|  | [ ] пластик | [ ] литой алюминий | [ ] нержавеющая сталь |
| Присоединение: |  |
| □ резьбовое | [ ] G 3/4” | [ ] G 1” | [ ] 3/4” NPT | [ ] NPT 1” | [ ] NPT 1 ½” |
| □ фланцевое (EN/DIN) | [ ] DN25 | [ ] DN40 | [ ] DN50 | [ ] DN80 | [ ] DN100 |
|  | форма уплотнительной поверхности: |
|  |  | [ ] стандартная | (Form B1 DIN EN1092-1 / Form С DIN 2501) |
|  |  | [ ] выступ | (male Form Е DIN EN 1092-1 / Form V13 DIN 2501) |
|  |  | [ ] впадина | (female Form F DIN EN 1092-1 / Form R13 DIN 2501) |
|  |  | [ ] шип | (tongue Form С DIN EN 1092-1 / Form F DIN 2501) |
|  |  | [ ] паз | (groove Form D DIN EN 1092-1 / Form N DIN 2501 ) |
| [ ] Food / Pharmacy | [ ] Tri-clamp | [ ] резьба DIN 11851(dairy screw) | [ ] SMS | [ ] Varivent |
| [ ] другое (укажите присоединение) …………………………………………………………………………………… |
| Взрывозащита: | [ ] Нет (материал корпуса блока электроники – пластик, литой алюминий или нержавеющая сталь) |
|  | [ ] Есть - EЕx i (материал корпуса блока электроники – пластик, литой алюминий или нержавеющая сталь) |
|  | [ ] Есть - EЕx d (пластик, литой алюминий или нержавеющая сталь - только литой алюминий) |
| Длина сенсора сигнализатора (измеряеться от конца сенсора до уплотнительной поверхности): |
|  | [ ] стандартная длина (53 мм для фланцевого присоединения, или 66 мм для резьбового присоединения) |
|  | [ ] длина под заказ, Lсенсора = …..…... мм (от 80 мм до 6000 мм) |
| важно: |  |
|  | - сигнализатор со взрывозащитой ЕЕх d не может иметь длину сенсора больше 2956 мм - сенсор с покрытием ECTFE не может иметь длину сенсора больше 3000 мм - сенсор с покрытием PFA не может иметь длину сенсора больше 4000 мм |
| Выходной сигнал: |  |
|  | 1) | [ ] бесконтактный электронный переключатель (2-х проводная схема, 20 … 250 V AC/DC, 0.4 А, подключать только с промежуточным реле) |
|  | 2) | [ ] релейный, два реле з перекидными контактами (DPDT, 20 … 72 V DC, 20 … 250 V AC, 3 A) |
|  | 3) | [ ] транзисторный (NPN/PNP, 10 … 55 V DC) |
|  | 4) | [ ] дискретный (2-х проводная схема, ЕЕx ia, в комплекте с устройством формирования сигнала SU 501) |
|  | 5) | [ ] дискретный (2-х проводная схемая, ЕЕx ia NAMUR IEC 60947-5-6 DIN 19234, без барьера в комплекте) |
| важно: |  |
|  | - выходной сигнал 1), 2) или 3) может быть в сигнализаторах без взрывозащиты или со взрывозащитой ЕЕх d - выходной сигнал 4) или 5) может быть в сигнализаторах со взрывозащитой ЕЕх іа |
| 5. Краткое описание эксплуатации сигнализатора | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |