# Опросный лист для выбора расходомера

| Предприятие: | Дата: |
| --- | --- |
| Адрес предприятия: |
| Контактное лицо (ФИО): |
| Должность: | e-mail: |
| Телефон: | Факс: |
| № технологической позиции: | Количество, шт.: |
| Параметры рабочей среды: | □ Жидкость | □ Пульпа | □ Газ | □ Пар |
| Название, состав, хим. формула: |
|  | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. измерения |
| Диапазон измерения расхода: |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды: |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха: |  |  |  |  |
| Давление среды: |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  |  |  |
| Электропроводность, мкСм/см: |
| Агрессивность, спосoбность к налипанию: |
| Содержание твердых частиц: | □ Нет | □ Да ( ___ % по массе, размер _____ ) |
| Содержание пузырьков газа: | □ Нет | □ Да ( ___ % по объему) |
| Трубопровод: | □ Горизонтальный | □ Вертикальный | □ Наклонный |
| Условный диаметр трубопровода DN: | Материал трубопровода: |
| Допустимо сужение трубопровода: | □ Да до DN: __ | □ Нет |
| Допустимая потеря давления на расходомере, бар: |
| Ограничения скорости потока, м/с: | Мин.: __ | Макс.: __ |
| Требования к расходомеру: |
| Желаемый тип: | □ Ротаметр | □ Электромагнитный | □ Ультразвуковой | □ Вихревой | □ Массовый |
| Применение: | □ Технология | □ Коммерческий учет | □ Дозирование | □ Другое: |
| Допустимая погрешность измерения, %: |
| Условный диаметр DN: __ | Номинальное давление PN: __ | Форма пов-ти фланца р-ра: __ |
| Присоединение: | □ Фланцевое | □ Межфланцевое | □ Накладной | □ Другое: |
| Исполнение расходомера: | □ Компактная версия | □ Разнесенная версия (длина кабеля, м: __ ) |
| Место установки: | □ на открытом воздухе | □ в помещении |
| Материал корпуса электроники: | □ Алюминий (стандарт) | □ Нерж. сталь | □ Пластик |
| Напряжение питания: | □ 100 - 230 V AC | □ 12 - 24 V DC | □ 24 V DC/AC |
| Взрывозащищенное исполнение: | □ Нет | □ EEx d(e) | □ EEx i |
| Выходные сигналы: | □ 4-20 мА | □ импульсный/частотный | □ Другой: __ |
| Интерфейс: | □ HART | □ RS 485 Modbus | □ Profibus PA | □ Profibus DP | □ Foundation Fieldbus |
| Измерение: | □ массовый расход | □ объемный р-д | □ плотность | □ температура | □ концентрация |
| Дополнительное оборудование |
| Комплект монтажных частей: | □ Да | □ Нет |
| Материал: |  |  |
| Наличие источника питания (24 V DC): | □ Да | □ Нет |
| Дополнительные сведения: |